| Стройка: | МКД Увельский район |
| --- | --- |
| Объект: | п. Увельский ул. Сафонова 33 А |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| Тепловой узел управления Сафонова 33А |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 10.548 | тыс. руб. | 43.541 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.034 | тыс.чел.ч | 0.034 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 0.405 | тыс. руб. | 3.755 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3-го квартала 2011 г. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ |
|  | Сантехнические работы |
| 1. | Е65-14-4 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м | 0.025 | 773.63 | 703.93 | 17.54 | 19 | 18 |  | 171 | 164 | 1 |
|  |  |  |  | 52.15 |  |  | 1 |  |  | 6 |  |
| 2. | Е16-02-005-4 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром, мм: 89х3,5, м | 1.5 | 89.33 | 11.34 | 2.73 | 134 | 17 | 4 | 663 | 158 | 16 |
|  |  |  |  | 75.26 | 0.08 |  | 113 |  |  | 489 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 3. | Е16-02-001-6 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром, мм: 50, м | 1 | 56.71 | 5.73 | 1.26 | 57 | 6 | 1 | 250 | 53 | 6 |
|  |  |  |  | 49.72 | 0.04 |  | 50 |  |  | 192 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 4. | Е65-3-13 Снятие задвижек диаметром до 100 мм, 100 шт. | 0.02 | 1 032.74 | 1 027.33 | 5.41 | 21 | 21 |  | 192 | 192 | 1 |
|  |  |  |  |  | 2.70 |  |  |  |  |  | 1 |
| 5. | Е16-05-001-3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром, мм, до: 100, шт. | 4 | 103.14 | 38.42 | 11.42 | 413 | 154 | 46 | 2 338 | 1 430 | 216 |
|  |  |  |  | 53.30 | 0.41 |  | 213 | 2 |  | 692 | 15 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 6. | Е18-06-007-6 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром, мм: 80, шт. | 2 | 39.60 | 20.34 | 17.23 | 79 | 41 | 34 | 559 | 378 | 162 |
|  |  |  |  | 2.03 | 0.45 |  | 4 | 1 |  | 19 | 8 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 7. | Е18-07-001-2А Установка манометров: с трехходовым краном ОБМ1-160, комплект | 4 | 189.26 | 3.17 |  | 757 | 13 |  | 1 991 | 118 |  |
|  |  |  |  | 186.09 |  |  | 744 |  |  | 1 872 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 8. | Е18-07-001-4 Установка термометров в оправе прямых и угловых, комплект | 4 | 267.90 | 4.24 |  | 1 072 | 17 |  | 1 860 | 158 |  |
|  |  |  |  | 263.66 |  |  | 1 055 |  |  | 1 702 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
| 9. | Е16-07-003-7 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром, мм: 80, врезка | 1 | 148.18 | 104.41 | 15.04 | 148 | 104 | 15 | 1 187 | 972 | 65 |
|  |  |  |  | 28.73 | 0.41 |  | 29 |  |  | 150 | 4 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 10. | Е16-07-005-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром, мм, до: 100, 100 м | 0.025 | 104.95 | 84.81 | 5.96 | 3 | 2 |  | 22 | 20 | 1 |
|  |  |  |  | 14.18 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
| 11. | С300-9008-103 Затвор поворотный дисковый типа <бабочка> фирмы TECOFI для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 80, шт. | 2 | 829.00 |  |  | 1 658 |  |  | 3 030 |  |  |
|  |  |  |  | 829.00 |  |  | 1 658 |  |  | 3 030 |  |
| 12. | С300-9503-6 Фильтры магнитно-механические (ТУ 400-09-91-94) диаметром, мм: ФМФ 80, шт. | 2 | 934.00 |  |  | 1 868 |  |  | 7 029 |  |  |
|  |  |  |  | 934.00 |  |  | 1 868 |  |  | 7 029 |  |
| 13. | С300-0985 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 80, шт. | 4 | 66.50 |  |  | 266 |  |  | 837 |  |  |
|  |  |  |  | 66.50 |  |  | 266 |  |  | 837 |  |
| 14. | С300-0471 Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром, мм: 15, шт. | 8 | 27.70 |  |  | 222 |  |  | 549 |  |  |
|  |  |  |  | 27.70 |  |  | 222 |  |  | 549 |  |
| 15. | С300-9230-55 Краны шаровые отечественного производства типа КШ давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) из углеродистой стали 20 для воды, пара, нефтепродуктов, газа (ТУ 3742-001-4563-0744-2003) фланцевые, диаметром, мм: 80, шт. | 2 | 1 290.00 |  |  | 2 580 |  |  | 4 896 |  |  |
|  |  |  |  | 1 290.00 |  |  | 2 580 |  |  | 4 896 |  |
| 16. | С300-9002-994 Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 20, шт. | 2 | 43.50 |  |  | 87 |  |  | 228 |  |  |
|  |  |  |  | 43.50 |  |  | 87 |  |  | 228 |  |
| 17. | С300-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 30 | 13.20 |  |  | 396 |  |  | 1 894 |  |  |
|  |  |  |  | 13.20 |  |  | 396 |  |  | 1 894 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 9 780 | 393 | 100 | 27 696 | 3 643 | 468 |
|  |  |  | 9 286 | 3 |  | 23 587 | 29 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 9 780 | 393 | 100 | 27 696 | 3 643 | 468 |
|  |  |  | 9 286 | 3 |  | 23 587 | 29 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1, 4; %=97.75 - по стр. 2, 3, 5-10) | 439 |  |  | 3 465 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4; %=56.8 - по стр. 2, 3, 5-10) | 273 |  |  | 2 026 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 10 492 |  |  | 33 187 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 10 492 |  |  | 33 187 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 439 |  |  | 3 465 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 273 |  |  | 2 026 |  |  |
|  | % НР | 111 |  |  | 94 |  |  |
|  | % СП | 69 |  |  | 55 |  |  |
|  | Раздел 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ |
| 18. | Е13-03-002-4 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021, 100 м2 | 0.0012 | 368.21 | 102.11 | 15.74 |  |  |  | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 250.36 | 0.19 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225 |
| 19. | Е26-01-017-1А Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс"отечественного производства) трубками, 10 м | 0.15 | 207.62 | 58.38 | 38.85 | 31 | 9 | 6 | 128 | 82 | 27 |
|  |  |  |  | 110.40 |  |  | 17 |  |  | 20 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.5625, Н4= 1.5625, Н5= 1.3225 |
| 20. | С104-9400-49 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа "Энергофлекс", толщиной 13 мм, внутренним диаметром 89, м | 1.5 | 24.50 |  |  | 37 |  |  | 109 |  |  |
|  |  |  |  | 24.50 |  |  | 37 |  |  | 109 |  |
| 21. | С999-9912 Лом черных металлов (возврат), т | -0.019 | 1 317.00 |  |  | -25 |  |  | - 106 |  |  |
|  |  |  |  | 1 317.00 |  |  | -25 |  |  | - 106 |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 43 | 9 | 6 | 133 | 83 | 27 |
|  |  |  | 29 |  |  | 24 |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 43 | 9 | 6 | 133 | 83 | 27 |
|  |  |  | 29 |  |  | 24 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 12 |  |  | 3 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 18; %=76.5 - по стр. 19) | 8 |  |  | 63 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 18, 19) | 5 |  |  | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 56 |  |  | 236 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 56 |  |  | 236 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 8 |  |  | 63 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 5 |  |  | 40 |  |  |
|  | % НР | 89 |  |  | 76 |  |  |
|  | % СП | 56 |  |  | 48 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 9 823 | 402 | 106 | 27 829 | 3 726 | 495 |
|  |  |  | 9 315 | 3 |  | 23 611 | 29 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 43 | 9 | 6 | 133 | 83 | 27 |
|  |  |  | 29 |  |  | 24 |  |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 12 |  |  | 3 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68.85 - по стр. 18; %=76.5 - по стр. 19) | 8 |  |  | 63 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 18, 19) | 5 |  |  | 40 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 56 |  |  | 236 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 9 780 | 393 | 100 | 27 696 | 3 643 | 468 |
|  |  |  | 9 286 | 3 |  | 23 587 | 29 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1, 4; %=97.75 - по стр. 2, 3, 5-10) | 439 |  |  | 3 465 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 4; %=56.8 - по стр. 2, 3, 5-10) | 273 |  |  | 2 026 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 10 492 |  |  | 33 187 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 10 548 |  |  | 33 842 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 447 |  |  | 3 528 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 278 |  |  | 2 066 |  |  |
|  | % НР | 110 |  |  | 94 |  |  |
|  | % СП ИТОГО В ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2012 года ИТОГО С НДС | 69 |  |  | 55 36 899 43 541 |  |  |

| Составил: | Суслова Н.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |